Краткий список описания настроек
Таблица 1: Общий список
SeeDocsAt	Где можно почитать об исходниках, на которых базируется проект
SettingsVersion	Просто номер версии настроек
ViewMode	Режим просмотра, расположения камеры, смотрящий на аппарат
SimMode	Режим симуляции
OriginGeopoint	Глобальные координаты точки старта
Vehicles	Список аппаратов

Таблица 2: OriginGeoPoint
Latitude	Широта
Longitude	Долгота
Altitude	Высота

Таблица 3: Vehicles – для каждого из аппаратов
Yaw	Стартовый поворот по крену
VehicleType	Тип симуляции аппарата
QgcHostIp	Ip адрес QGC
QgcPort	Порт QGC
EnableCollisions	Включить столкновения
AllowAPIAlways	Включить управление через Mavlink
UseSerial	Подключиться к COM порту автопилота в режиме HIL
UseTcp	Подключиться к SITL
TcpPort	Порт SITL
ControlPort	Порт управления SITL
SerialBaudRate	Скорость COM порта
SerialPort	Номер COM порта
params
Rotors	Двигатели
Rudders	Элероны
Wings	Крылья

Таблица 4: Rotors – для каждого из двигателей
act_id	Номер актуатора, контролирующего двигатель
pos_x	Положение по оси X от центра масс
pos_y	Положение по оси Y от центра масс
pos_z	Положение по оси Z от центра масс
norm_x	Проекция нормали силы тяги на ось X
norm_y	Проекция нормали силы тяги на ось Y
norm_z	Проекция нормали силы тяги на ось Z
max_rpm	Обороты в минуту
propeller_diameter	Диаметр пропеллера
air_density	Плотность воздуха
C_T	Коэффициент тяги
C_P	Коэффициент кручения

Таблица 5: Rudders – для каждого из двигателей
act_id	Номер актуатора, контролирующего элерон
pos_x	Положение по оси X от центра масс
pos_y	Положение по оси Y от центра масс
pos_z	Положение по оси Z от центра масс
norm_x	Проекция нормали силы тяги на ось X
norm_y	Проекция нормали силы тяги на ось Y
norm_z	Проекция нормали силы тяги на ось Z
max_angle_1	Максимальны угол поворота элерона
max_thrust_angle_1	Максимальная тяга элерона
C_res	Сопротивление элерона от встречной скорости

Таблица 6: Wings – для каждого из двигателей
pos_x	Положение по оси X от центра масс
pos_y	Положение по оси Y от центра масс
pos_z	Положение по оси Z от центра масс
norm_x	Проекция нормали силы тяги на ось X
norm_y	Проекция нормали силы тяги на ось Y
norm_z	Проекция нормали силы тяги на ось Z
wing_length	Длина полезной площади крыла
wing_width	Ширина полезной площади крыла
C_lift	Коэффициент подъемной силы крыла
C_resi	Коэффициент сопротивления вертикальной скорости